## Slide 1: hatásfokozó adjuvánsok
dr. Bohus Péter

## Slide 2
hatásfokozó adjuvánsok

## Slide 3: adjuvánsválasztás alapjai

## Slide 4
döntő faktorok
az agrárkemikália hatóanyaga és a formatípus szerepe
határfelületen bekövetkező változások, folyamatok
az uptake aktiválásának tényezői

## Slide 5
fontos adjuváns típusok
felületaktív anyagok
tenzid és polimer keverékei
olajok
polimerek
Notes: Felületaktív anyagok (sok komponensű keverékek általában)
Polimerek
Tenzid és polimer keverékei
Olajok (nönényi és ásványi eredetű, formulázott apoláros folyadékok)

## Slide 6
adjuvánsok alkalmazása
built-in
tank-mix
Notes: 1) built-in: a hatóanyagot tartalmazó formuláció tartalmazza az adjuvánst
2) tank-mix adjuváns

## Slide 7
adjuváns megválasztása függ
a hatóanyag vízoldható vagy oldhatatlan oldhatóság, megoszlási hányados (log P)
  megoszlás oktanol és víz fázisban
  nagyobb log P a hatóanyag nagyobb lipofilitását fejezi ki
hatásmód
  szisztemikus vagy nem-szisztemikus
  szelektív vagy nem szelektív
formatípus

## Slide 8
a formuláció optimalizálása
milyen tényezők/folyamatok szabják meg, hogy a hatóanyag dózis hányad része jut el a hatáskifejtés helyszínére
  spray deposition
  wetting
  spreading
  adhesion
  retention
uptake aktiválása: tenzid hozzáadásával
  speciális kölcsönhatások a tenzid, a hatóanyag és cél-szervezet (target species) között

## Slide 9
tenzidek mint adjuvánsok
a tenzidek a legfontosabb adjuvánsok
esetenként polimerek még hozzáadunk: tapadásfokozó (sticker) és elsodrodás gátló (anti-drift)

## Slide 10
tenzid molekulák orientált elhelyezkedése a határfelületen
a tenzid molekulák orientáltan helyezkednek el a határfelületen
a tenzid molekula hidrofób része a hidrofób fázis felé orientálódik
az orientált felhalmozódás eredménye a felületi, illetve határfelületi feszültség csökkenése

## Slide 11
két féle határfelület: víz-levegő, víz-olaj

## Slide 12
tenzid-koncentráció függvényében változik a feszültség

## Slide 13
micella képződés és micella-alak
a CMC felett micellák képződnek, amelyek alacsony koncentráció esetén alapvetően gömbalakúak
az aggregációs szám alacsony koncentráció esetén 50-100 monomert jelent
a micellaképződés dinamikus
a körülményektől függően (hőmérséklet, só koncentráció, tenzid szerkezeti felépítése) más alakú micellák is létejönnek a tenzidkoncetráció függvényében

## Slide 14
micella alakok

## Slide 15
micellák mérete és alakja
gömb alakú micellák
  ionos tenzidek esetén a micella sugara közel egyenlő a monomer alkil-láncának hosszúságával (small head groups jelentéktelen)
  nem-ionos etoxilátumok esetében a micella sugarat meghatározza az alkillánc hossza és az etoxilálási fok
  az aggregációs szám általában 50-100 monomer
  ionos micellák esetében az ellen-ionok a micella felszinéhez kötődnek
  a micella belseje liquid-like
rúd alakú micellák
  fényszórási eredmények megmagyarázásához nem volt elégséges a gömb micella
  a fényszórás mértéke, jellege függ a szögtől: aszimmetrikus alakzattal lehetett magyarázatot adni
lemezes micellák
  a moleula szerkezetétől függően kailakulhatnak lemezes (lamellar) szerkezetek: bilayer-ek, sheets-ek
  röntgenezéssel megmérték a lamelláris szerkezetek dimenzióit

## Slide 16
CMC függése a tenzid szerkezettől
azonos alkilláncok esetén a nem-ionos CMC-je mintegy 2 nagyságrenddel kisebb, mint az ionosé
alkillánc hosszabbodásával csökken a CMC
azonos alkilláncú etoxilátumok esetében EO tartalom növelése növeli a CMC-t

## Slide 17
szokatlan tulajdonságok
a micellák jelenléte következtében a tenzid oldatok szokatlan tulajdonságokat mutatnak CMC felett
  konstans ozmotikus nyomás
  közel állandó felületi feszültség
  moláris vezetőképesség csökken
  zavarosság gyorsan növekszik

## Slide 18
néhány tenzid CMC-je

## Slide 19: dinamika

## Slide 20
tenzid adszorpció sebessége, mértéke
FICK első törvénye alapján
Γ: felületi többlet, felületegységre eső tenzid mennyiség mólban
Θ: felületi boritottság mértéke (százalékos mutató)
NA: Avogadro szám
D: diffuziós koefficiens
C: tenzid koncentráció
t: idő,
δ: diffuziós réteg vastagság

## Slide 21
tenzid adszorpció sebessége
D és C növekedésével az adszorpció sebessége, mértéke növekszik
a D forditottan arányos a tenzid molekula sugarával, molekula tömegével
mindezt a Stokes-Einstein egyenlet írja le
rövidebb molekula hatásosabb a dinamikus felületi feszültség csökkentésében
azonban az egyensúlyi felületi feszültség csökken az alkil-lánc hosszának növekedésével
kompromisszumra van szükség

## Slide 22
ideális tenzid
a legtöbb esetben olyan tenzidet választanak, amelynél az alkillánc C12
alacsony KRAFFT hőmérséklet szükséges ahhoz, hogy jól, gyorsan oldódjon a tenzid
fontos a micella-képződés dinamikája: a monomer szükséges mennyiségét meghatározza
a gyors adszorpció érdekében növelni kell a a monomer koncentrációt, amely függ a tenzid molekula HLB értékétől
magas HLB (magas CMC-vel) hasznos a dinamika miatt

## Slide 23
cseppképzés és adhézió
a cseppek kialakulása a permetlé szorófejeken keresztüli áthaladása pillanatszerű: milliszekundum időigény
a kezelt felülethez történő csepp-adhéziót, a felület nedvesedését a dinamikus kontakt szög írja le, azaz végsősoron a felülethez történő adszorbeálódás sebessége, mértéke
CMC koncentráció felett a rendelkezésre álló monomer mennyiségét megszabja a micella képződés relaxációs ideje és annak felbomlási, megszünési ideje

## Slide 24
micella dinamika
a micella képződés és megszűnés dinamikus egyensúlyi folyamat
molekulák (vagy ionok) lépnek ki a micellából illetve lépnek be a micellába

## Slide 25
relaxációs folyamatok
2 relaxációs folyamat különböztethető meg:
rövid: 10-8 – 10-3 a monomer élettartama a micellában
hosszú: 10-3 – 1 sec a micella monomerekre történő disszociációja

## Slide 26
etoxilátumok CMC-je alacsony (általánosan preferáltak)

## Slide 27
dinamikus felületi feszültség etoxilátumoknál
a gyakorlatban megfigyelték, hogy a dinamikus felületi feszültség gyakran kisebb magasabb etoxilálási fok mellett
Nagyobb EO >> nagyobb CMC
anomália magyarázata: kisebb micellákat képeznek: aggregációs szám, asszociációs fok kisebb, mint rövidebb EO lán esetén
emiatt a micella élettartama kisebb
így magyarázható, hogy miért lehet alacsonyabb a dinamikus felületi feszültség hosszabb EO lánc esetén (ugyanazon koncentrációknál mérve)

## Slide 28
dinamikus felületi feszültség anionosoknál
ugyanazon ionos csoportot tartalmazók esetében a micella élettartama csökken a hidrofób alkilánc hosszának csökkentésekor
az alkil-lánc elágazása fontos szerephez jut a micella élettartamának alakulásában

## Slide 29
micella mérete
nem csak a micella élettartama fontos, hanem a mérete is
nagyobb micella méret jobb szolubilizáló képességet jelent

## Slide 30: töménység

## Slide 31
magas tenzid koncentráció a permetcseppben
a felületen levő permetcsepp párolgás következtében betöményedik tenzidre nézve is
magas tenzid koncentráció esetén különböző folyékony kristályos fázisok képződnek: hexagonális, köbös, lamelláris

## Slide 32
folyékony kristályok fontos szerepe
a deposit (lerakódás) kialakulásában, az esőállóságban (tartósság) és a hatóanyag szolubilizációjában
a szolubilizácó a hatóanyag molekuláinak aktív transzportjában fontos
ez a transzport a sisztemikus hatású hatóanyagoknál alapvető

## Slide 33
folyadékkristályok
fluid megjelenés
rendszerint magas viszkozitás
röntgen vizsgálatok szerint rendezettebb szerkezetűek, mint a közönséges folyadékok
reológiailag viszkoelasztikusak

## Slide 34
folyadékkristályos fázisok
hexagonális fázis
micellaris (cubic) fázis
lamelláris fázis

## Slide 35
hajtóerők a folyadékkristályok képződésében
kritikus csomag paraméter (crtical packing paraméter) használata az aggregált szerkezet alakjának becsléséhez
gömb alakú micellát alkossa n darab monomer
micella térfogata: 4/3 π r3= n v ahol v egy molekula térfogata
micella felszíne: 4πr2= n a0 ahol a0 a hidrofiil fej keresztmetszete

## Slide 36: kölcsönhatások a határfelületen

## Slide 37: Határfelületek
A szorófejes cseppképzés esetén 2 határfelület játszik fő szerepetazok kialakulásában illetve sorsában
  Permetlé/levegő határfelület
  Cseppecske/levél határfelület
  2 felületi feszültség: oldat/levegő felületi feszültség és szilárd/folyadék határfelületi feszültség >> kontakt szög mérés
  Mindként feszültséget dinamikus feltéttelek mellett kell vizsgálni.
  A tenzid tipusú adjuvánsok mindkettőt befolyásolják
Notes: A szorófejes cseppképzés esetén 2 határfelület játszik fő szerepetazok kialakulásában illetve sorsában
  Permetlé/levegő határfelület
  Cseppecske/levél határfelület
  2 felületi feszültség: oldat/levegő felületi feszültség és szilárd/folyadék határfelületi feszültség >> kontakt szög mérés
  Mindként feszültséget dinamikus feltéttelek mellett kell vizsgálni.
  A tenzid tipusú adjuvánsok mindkettőt befolyásolják

## Slide 38: Kölcsönhatások sematikus bemutatása

## Slide 39: Cseppképzési idő
A szorófej nyilásán keresztül haladó permetlére erő hat: hidrosztatikus nyomás
Ha a cseppképzés ideje nagy (> 1 perc) a csepp térfogata függ a felületi feszültségtől, a permetlé viszkozitásától és a nyilás dimenzióitól de gyakorlatilag független az időtől
  Ez az alapja a kapillárisos felületi feszültség mérésnek
  Ha az időtartam rövid (<1 perc): a csepp térfogat összetett módon függ a képződési időtől
Notes: A szorófej nyilásán keresztül haladó permetlére erő hat: hidrosztatikus nyomás
Ha a cseppképzés ideje nagy (> 1 perc) a csepp térfogata függ a felületi feszültségtől, a permetlé viszkozitásától és a nyilás dimenzióitól de gyakorlatilag független az időtől
  Ez az alapja a kapillárisos felületi feszültség mérésnek
  Ha az időtartam rövid (<1 perc): a csepp térfogat összetett módon függ a képződési időtől

## Slide 40: Rövid idejű cseppképzés
Amikor nagyon gyorsan halad át a folyadék a szórófej nyílásán
A folyadék-áram(JET) felbomlik cseppekre a felületi erők hatására amikor kilép a szorófejből
A csepp felületi energiája kisebb mint a kevésbé szimmetrikus alakzaté (például henger)
Notes: Amikor nagyon gyorsan halad át a folyadék a szórófej nyílásán
A folyadék-áram(JET) felbomlik cseppekre a felületi erők hatására amikor kilép a szorófejből
A csepp felületi energiája kisebb mint a kevésbé szimmetrikus alakzaté (például henger)

## Slide 41: Csepphalmaz polidiszperz: cseppspektrum
Amikor a henger hossza (L) meghaladja a kerületét (2πr), akkor felbomlik cseppekre
Nagyon hosszú henger ( 9/2)*π r3 térfogatú cseppekre osztódik
Két nem egyenlő méretű gömb összefelülete kisebb mint két egyenlő méretű azonos össztérfogat esetén: ezért polidiszperz csepphalmaz kialakulása a valószínű
Notes: Amikor a henger hossza (L) meghaladja a kerületét (2πr), akkor felbomlik cseppekre
Nagyon hosszú henger ( 9/2)*π r3 térfogatú cseppekre osztódik
Két nem egyenlő méretű gömb összefelülete kisebb mint két egyenlő méretű azonos össztérfogat esetén: ezért polidiszperz csepphalmaz kialakulása a valószínű

## Slide 42: cseppképzés és adhézió

## Slide 43: Tenzidek és polimerek hatása a cseppspektrumra
A cseppspektrum „szabályozása” fontos:
  A megfelelő adhézió biztosításáért
  A megfelelő retencióért
  Az elsodródás megelőzéséért
  Tenzidekkel és polimerekkel szabályozhatjuk a cseppspektrumot
Notes: A cseppspektrum „szabályozása” fontos:
  A megfelelő adhézió biztosításáért
  A megfelelő retencióért
  Az elsodródás megelőzéséért
  Tenzidekkel és polimerekkel szabályozhatjuk a cseppspektrumot

## Slide 44: Tenziddel a csepméretért
A tenzid csökkenti a felületi feszültséget
Ez kisebb cseppek kialakulását lehetővé teszi
A cseppátmerő egyenesen arányos a folyadék felületi feszültségével
A cseppképzés nagyon gyors: ezért dinamikus effektusokat kell figyelembe venni (tenzid molekulák adszorpciójának és diffuziójának sebessége)
Notes: A tenzid csökkenti a felületi feszültséget
Ez kisebb cseppek kialakulását lehetővé teszi
A cseppátmerő egyenesen arányos a folyadék felületi feszültségével
A cseppképzés nagyon gyors: ezért dinamikus effektusokat kell figyelembe venni (tenzid molekulák adszorpciójának és diffuziójának sebessége)

## Slide 45: Micellák szerepe
Nem egyszerűen csak a molekulaméret (monomer) (diffuziós koefficiens) hanem a micellák élettartama az oldatban is jelentős szerepel bír.
Rövidebb élettartam a monomerek gyorsabb rendelkezésre állását jelenti ez pedig a felületi feszültség gyorsabb csökkenéséhez vezet
Notes: Nem egyszerűen csak a molekulaméret (monomer) (diffuziós koefficiens) hanem a micellák élettartama az oldatban is jelentős szerepel bír.
Rövidebb élettartam a monomerek gyorsabb rendelkezésre állását jelenti ez pedig a felületi feszültség gyorsabb csökkenéséhez vezet

## Slide 46: Micella hatás
Magasabb cmc-jű (nagyobb HLB-jű) tenzid hatásosabb lehet a felületi
Feszültség csökkentésében mint az alacsonyabb cmc-jű
Ha a tenzid réteg képződésének (adszorpciójának) ideje hosszabb mint a folyadék cseppekre történő felbomlásának ideje, akkor a külön hozzáadott tenzid kis hatással bir a cseppspektrumra
A tenzid molekula gyorsabb adszorpciója nagyobb hatáásal befolyásolja spektrumot
Finomabb cseppspektrumhoz megfelelően alacsony dinamikus felületi feszültség kell
Notes: Magasabb cmc-jű (nagyobb HLB-jű) tenzid hatásosabb lehet a felületi
Feszültség csökkentésében mint az alacsonyabb cmc-jű
Ha a tenzid réteg képződésének (adszorpciójának) ideje hosszabb mint a folyadék cseppekre történő felbomlásának ideje, akkor a külön hozzáadott tenzid kis hatással bir a cseppspektrumra
A tenzid molekula gyorsabb adszorpciója nagyobb hatáásal befolyásolja spektrumot
Finomabb cseppspektrumhoz megfelelően alacsony dinamikus felületi feszültség kell

## Slide 47: Dinamikus felületi feszültség, gyors jet képződése
Meghatározható maximum buboréknyomás módszerrel
Gyors jet(sugár) esetén a szituáció nagyon komplex, összetett lehet
A tenzid molekulák gyors adszorpciója nélkülözhetetlen különösen a a fuvókábó(szorófejből) kilépő gyors folyadéksugarak esetén
A molekuláknak gyorsan szét kell oszlaniuk, terülniük a sugár még burkolatlan részein
. Ez a MARANGONI effektus egy formája)
Notes: Meghatározható maximum buboréknyomás módszerrel
Gyors jet (sugár)esetén a szituáció nagyon komplex, összetett lehet
A tenzid molekulák gyors adszorpciója nélkülözhetetlen különösen a a fuvókábó(szorófejből) kilépő gyors folyadéksugarak esetén
A molekuláknak gyorsan szét kell oszlaniuk, terülniük a sugár még burkolatlan részein
. Ez a MARANGONI effektus egy formája)

## Slide 48: Marangoni hatás: felületi feszültség változása áramlást, mozgást idéz elő
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AMarangoni_effect_experimental_demonstration.ogv

## Slide 49: Tenzid molekulák „szétterülése” egy gyors folyadéksugaron Sematikus ábrázolás

## Slide 50: Polimerek hatása
A magas molekulatömegű polimerek elsodrodást gátló hatással rendelkeznek
A vízoldható magas molekulatömegű polimerek nagyobb cseppek képződésének kedveznek
Ok: viszkozitás gyors növekedése amint a polimer koncentráció elegendően nagy ahhoz ,hogy a polimer láncok elkezdjenek átfedésbe kerülni: ez egy kritikus polimer koncentráció
Notes: A magas molekulatömegű polimerek elsodrodást gátló hatással rendelkeznek
A vízoldható magas molekulatömegű polimerek nagyobb cseppek képződésének kedveznek
Ok: viszkozitás gyors növekedése amint a polimer koncentráció elegendően nagy ahhoz ,hogy a polimer láncok elkezdjenek átfedésbe kerülni: ez egy kritikus polimer koncentráció

## Slide 51: adjuváns példák

## Slide 52
Copyright Precision Laboratories, Inc. 2005

## Slide 53
Copyright Precision Laboratories, Inc. 2005

## Slide 54
Copyright Precision Laboratories, Inc. 2005

## Slide 55
Copyright Precision Laboratories, Inc. 2005

## Slide 56
Copyright Precision Laboratories, Inc. 2005
413 Main Street Severn, NC 27877

## Slide 57: Kategoriák
Adjuvant Categories
  Utility Modifiers
  Spray Modifiers
  Activators
Adjuváns kategoriák
  Használhatóság modositók
  Permet modositók
  Aktivátorok

## Slide 58: Utilility adjuvánsok
Víz-kondicionálók
  AMS (water conditioner & activator)
  Acidifiers & Buffers
  vizlágyitók
Kompatibilitás fokozók
Habzásgátlók, habtörők

## Slide 59: Kompatibilitás fokozó
  Javítja illetve biztosítja a fizikai kompatibilitást
    Növényvédőszerek között
    Növényvédőszerek és műtrágya-készítmények(UAN & ATS stb) között
  Javítja/javíthatja a stabilitást
    Use-rate & time
  Elősegíti a tisztitást& csökkenti a keresztszennyezést

## Slide 60: Spray modifiers
Drift Retardants, Deposition & Retention Aids
  Wide range of chemistries & performance
Spreaders
  Low surfactant load
  Super spreaders / siloxanes
Stickers
Elsodródást mérséklők, esőállóságot javitók
Szétterülést fokozók (fedettség javitók)
Tapadásfokozók, ragasztók

## Slide 61: Elsodródást gátlók
  Polyacrylamide
    30% concentrates
    Next generation / premix compatible / multifunctional
  Surfactant / Oil blends
    Select surfactant structures
  Organic polymers
    Hydroxy Propyl Guar
    Superior drift control & droplet retention

## Slide 62: Cseppspektrum permetezés - szorófej/fuvóka

## Slide 64: Aktivátor adjuvants
Surfactants
  General Purpose NIS (older chemistry)
  Specific Use (better chemistry, more active)
Penetrants
  Modified Seed Oils (MSO)
  Crop Oil Concentrates (COC)
  High Surfactant Oils (HSO)