## Slide 1: hatásfokozó adjuvánsok
dr. Bohus Péter
Notes: Az adjuvánsok legfontosabb képviselői a hatásfokozó illetve hatást biztosító adalékanyagok.
Activator agrochemical adjuvants are used to increase cuticular
uptake of foliar-applied pesticides and exist either as an integral
part of the pesticide product (formulation adjuvant) or as an
additional additive (spray adjuvant)
Either type of adjuvant
exists to improve the bioavailability of a pesticide and achieves
this by two main mechanisms, namely, control over the
physicochemical properties of the pesticide system and/or
control over the interaction of pesticide with the target crop.
Control of the physical properties can improve rainfastness,
increase pesticide activity,and improve compatibility of the
active ingredient with the crop target.

## Slide 2
hatásfokozó adjuvánsok
Notes: Az adjuvánsok bemutatása 6 témakört érint, és ezeket láthatjuk a dián.

## Slide 3: adjuvánsválasztás alapjai
Notes: Legelőször foglalkoznunk kell az az adjuvások alkalmazásának céljaival, kiválasztásuk néhány szempontjával

## Slide 4
döntő faktorok
az agrárkemikália hatóanyaga és a formatípus szerepe
határfelületen bekövetkező változások, folyamatok
az uptake aktiválásának tényezői
Notes: Az uptake a hatóanyagfelvételt jelenti és elsődlegesen a szisztemikusnak tekintett hatóanyagok hasznosulásával összefüggő jellegzetességekre kell gondolni

## Slide 5
fontos adjuváns típusok
felületaktív anyagok
tenzid és polimer keverékei
olajok
polimerek
Notes: A hatásfokozásra alkalmazott adjuvánsok 4 legfontosabb csoportja:
Felületaktív anyagok (sok komponensű keverékek általában)
Polimerek
Tenzid és polimer keverékei
Olajok (nönényi és ásványi eredetű, formulázott apoláros folyadékok)

## Slide 6
adjuvánsok alkalmazása
built-in
tank-mix
Notes: 1) built-in: a hatóanyagot tartalmazó formuláció tartalmazza az adjuvánst
2) tank-mix adjuváns

## Slide 7
adjuváns megválasztása függ
a hatóanyag vízoldható vagy oldhatatlan oldhatóság, megoszlási hányados (log P)
  megoszlás oktanol és víz fázisban
  nagyobb log P a hatóanyag nagyobb lipofilitását fejezi ki
hatásmód
  szisztemikus vagy nem-szisztemikus
  szelektív vagy nem szelektív
formatípus

## Slide 8
a formuláció és alkalmazás optimalizálása
milyen tényezők/folyamatok szabják meg, hogy a hatóanyag dózis hányad része jut el a hatáskifejtés helyszínére
  spray deposition
  wetting
  spreading
  adhesion
  retention
uptake aktiválása: tenzid hozzáadásával
  speciális kölcsönhatások a tenzid, a hatóanyag és cél-szervezet (target species) között
Notes: Tasztalat szerint a kijuttatásra kerülő hatóanyagmennyiség akár jelentős hányada nem jut el a biokémiai hatáskífejtés pontjához.
Fontos mindig szemelőtt tartani, hogy egyenletes (uniform) hatóanyageloszlást kell biztosítani

## Slide 9
tenzidek mint adjuvánsok
a tenzidek a legfontosabb adjuvánsok
esetenként polimereket még hozzáadunk: tapadásfokozó (sticker) és elsodrodás gátló (anti-drift)
Notes: A tenzidek kiemelkedő szerepe nyilvánvalóan az, hogy a határfelületek tulajdonságaira illetve az ott bekövetkező folyamatokra hatnak

## Slide 10
tenzid molekulák orientált elhelyezkedése a határfelületen
a tenzid molekulák orientáltan helyezkednek el a határfelületen
a tenzid molekula hidrofób része a hidrofób fázis felé orientálódik
az orientált felhalmozódás eredménye a felületi, illetve határfelületi feszültség csökkenése
Notes: Ha kicsi a feszültség akkor kis energia szükséges a felület növeléséhez: nedvesedés, spreading, COVERAGE

## Slide 11
két féle határfelület: víz-levegő, víz-olaj
Notes: Sokféle határfelület van, két fluid fázis közötti határfelület: lehet gáz-folyadék (hab: gáz folyadékban disperzió, cseppképzés: köd folyadék gázban) illetve folyadék-folyadék (emulzió)
Tenzid segítségével a feszültség lecsökkenthető jelentősen

## Slide 12
tenzid-koncentráció függvényében változik a feszültség
Notes: Emlékeztető: a tenzidkoncentráció növelésével csökken a feszültség de csak egy határértékig,

## Slide 13
micella képződés és micella-alak
a CMC felett micellák képződnek, amelyek alacsony koncentráció esetén alapvetően gömbalakúak
az aggregációs szám alacsony koncentráció esetén 50-100 monomert jelent
a micellaképződés dinamikus
a körülményektől függően (hőmérséklet, só koncentráció, tenzid szerkezeti felépítése) más alakú micellák is létrejönnek a tenzidkoncetráció függvényében

## Slide 14
micella alakok

## Slide 15
micellák mérete és alakja
gömb alakú micellák
  ionos tenzidek esetén a micella sugara közel egyenlő a monomer alkil-láncának hosszúságával (small head groups jelentéktelen)
  nem-ionos etoxilátumok esetében a micella sugarat meghatározza az alkillánc hossza és az etoxilálási fok
  az aggregációs szám általában 50-100 monomer
  ionos micellák esetében az ellen-ionok a micella felszinéhez kötődnek
  a micella belseje liquid-like
rúd alakú micellák
  fényszórási eredmények megmagyarázásához nem volt elégséges a gömb micella
  a fényszórás mértéke, jellege függ a szögtől: aszimmetrikus alakzattal lehetett magyarázatot adni
lemezes micellák
  a molekula szerkezetétől függően kialakulhatnak lemezes (lamellar) szerkezetek: bilayer-ek, sheets-ek
  röntgenezéssel megmérték a lamelláris szerkezetek dimenzióit

## Slide 16
CMC függése a tenzid szerkezettől
azonos alkilláncok esetén a nem-ionos CMC-je mintegy 2 nagyságrenddel kisebb, mint az ionosé
alkillánc hosszabbodásával csökken a CMC
azonos alkilláncú etoxilátumok esetében EO tartalom növelése növeli a CMC-t
Notes: Mindez azért van így , mert a hajtóerő a hidrofób kölcsönhatás: a rendszer energiminimumra törekszik

## Slide 17
szokatlan tulajdonságok
a micellák jelenléte következtében a tenzid oldatok szokatlan tulajdonságokat mutatnak CMC felett
  konstans ozmotikus nyomás
  közel állandó felületi feszültség
  moláris vezetőképesség csökken
  zavarosság gyorsan növekszik

## Slide 18
néhány tenzid CMC-je

## Slide 19: dinamika

## Slide 20
tenzid adszorpció sebessége, mértéke
FICK első törvénye alapján
Γ: felületi többlet, felületegységre eső tenzid mennyiség mólban
Θ: felületi boritottság mértéke (százalékos mutató)
NA: Avogadro szám
D: diffuziós koefficiens
C: tenzid koncentráció
t: idő,
δ: diffuziós réteg vastagság

## Slide 21
tenzid adszorpció sebessége
D és C növekedésével az adszorpció sebessége, mértéke növekszik
a D forditottan arányos a tenzid molekula sugarával, molekula tömegével
mindezt a Stokes-Einstein egyenlet írja le
rövidebb molekula hatásosabb a dinamikus felületi feszültség csökkentésében
azonban az egyensúlyi felületi feszültség csökken az alkil-lánc hosszának növekedésével
kompromisszumra van szükség

## Slide 22
ideális tenzid
a legtöbb esetben olyan tenzidet választanak, amelynél az alkillánc C12
alacsony KRAFFT hőmérséklet szükséges ahhoz, hogy jól, gyorsan oldódjon a tenzid
fontos a micella-képződés dinamikája: a monomer szükséges mennyiségét meghatározza
a gyors adszorpció érdekében növelni kell a a monomer koncentrációt, amely függ a tenzid molekula HLB értékétől
magas HLB (magas CMC-vel) hasznos a dinamika miatt
Notes: Krafft hőmérséklet: ionos tenzideknél

## Slide 23
cseppképzés és adhézió
a cseppek kialakulása a permetlé szorófejeken keresztüli áthaladása pillanatszerű: milliszekundum időigény
a kezelt felülethez történő csepp-adhéziót, a felület nedvesedését a dinamikus kontakt szög írja le, azaz végsősoron a felülethez történő adszorbeálódás sebessége, mértéke
CMC koncentráció felett a rendelkezésre álló monomer mennyiségét megszabja a micella képződés relaxációs ideje és annak felbomlási, megszűnési ideje

## Slide 24
micella dinamika
a micella képződés és megszűnés dinamikus egyensúlyi folyamat
molekulák (vagy ionok) lépnek ki a micellából illetve lépnek be a micellába

## Slide 25
relaxációs folyamatok
2 relaxációs folyamat különböztethető meg:
rövid: 10-8 – 10-3 sec a monomer élettartama a micellában
hosszú: 10-3 – 1 sec a micella monomerekre történő disszociációja

## Slide 26
etoxilátumok CMC-je alacsony (általánosan preferáltak)
Notes: A cmc alacsony az ionosok cmc-jéhez képest

## Slide 27
dinamikus felületi feszültség etoxilátumoknál
a gyakorlatban megfigyelték, hogy a dinamikus felületi feszültség gyakran kisebb magasabb etoxilálási fok mellett
Nagyobb EO >> nagyobb CMC
anomália magyarázata: kisebb micellákat képeznek: aggregációs szám, asszociációs fok kisebb, mint rövidebb EO lánc esetén
emiatt a micella élettartama kisebb
így magyarázható, hogy miért lehet alacsonyabb a dinamikus felületi feszültség hosszabb EO lánc esetén (ugyanazon koncentrációknál mérve)

## Slide 28
dinamikus felületi feszültség anionosoknál
ugyanazon ionos csoportot tartalmazók esetében a micella élettartama csökken a hidrofób alkilánc hosszának csökkentésekor
az alkil-lánc elágazása fontos szerephez jut a micella élettartamának alakulásában
Notes: Az alkil-lánc elágazása a nem-ionosoknál is fontos

## Slide 29
micella mérete
nemcsak a micella élettartama fontos, hanem a mérete is
nagyobb micella méret jobb szolubilizáló képességet jelent

## Slide 30: töménység
Notes: Tenzidkoncentráció alakulása

## Slide 31
magas tenzid koncentráció a permetcseppben
a felületen levő permetcsepp párolgás következtében betöményedik tenzidre nézve is
magas tenzid koncentráció esetén különböző folyékony kristályos fázisok képződnek: hexagonális, köbös, lamelláris

## Slide 32
folyékony kristályok fontos szerepe
a deposit (lerakódás) kialakulásában, az esőállóságban (tartósság) és a hatóanyag szolubilizációjában
a szolubilizácó a hatóanyag molekuláinak aktív transzportjában fontos
ez a transzport a szisztemikus hatású hatóanyagoknál alapvető
Notes: Folyékony=folyadék

## Slide 33
folyadékkristályok
fluid megjelenés
rendszerint magas viszkozitás
röntgen vizsgálatok szerint rendezettebb szerkezetűek, mint a közönséges folyadékok
reológiailag viszkoelasztikusak

## Slide 34
folyadékkristályos fázisok
hexagonális fázis
micellaris (cubic) fázis
lamelláris fázis

## Slide 35
hajtóerők a folyadékkristályok képződésében
kritikus csomag paraméter (crtical packing paraméter) használata az aggregált szerkezet alakjának becsléséhez
gömb alakú micellát alkossa n darab monomer
micella térfogata: 4/3 π r3= nv ahol v egy molekula térfogata
micella felszíne: 4πr2= na0 ahol a0 a hidrofil fej keresztmetszete
Notes: Csomag: packing TÉRKITÖLTÉSI FAKTOR

## Slide 36: kölcsönhatások a határfelületen

## Slide 37
Határfelületek
a szórófejes cseppképzés esetén 2 határfelület játszik fő szerepet
  permetlé-levegő határfelület
  cseppecske-levél határfelület
2 felületi feszültség: oldat-levegő felületi feszültség és szilárd-folyadék határfelületi feszültség >> kontakt szög mérés
  mindkét feszültséget dinamikus feltéttelek mellett kell vizsgálni
  tenzid tÍpusú adjuvánsok mindkettőt befolyásolják

## Slide 38
kölcsönhatások sematikus bemutatása

## Slide 39
cseppképzési idő
a szórófej nyílásán keresztül haladó permetlére erő hat: hidrosztatikus nyomás
ha a cseppképzés ideje nagy (> 1 perc), a csepp térfogata függ a felületi feszültségtől, a permetlé viszkozitásától és a nyilás dimenzióitól, de gyakorlatilag független az időtől
  ez az alapja a kapillárisos felületi feszültség mérésnek
ha az időtartam rövid (<1 perc), a csepp térfogat összetett módon függ a képződési időtől

## Slide 40
rövid idejű cseppképzés
amikor nagyon gyorsan halad át a folyadék a szórófej nyílásán
a folyadék-áram (JET) felbomlik cseppekre a felületi erők hatására, amikor kilép a szorófejből
a csepp (gömb) felületi energiája kisebb, mint a kevésbé szimmetrikus alakzaté (például henger)

## Slide 41
csepphalmaz polidiszperz: csepp-spektrum
amikor a henger hossza (L) meghaladja a kerületét (2πr), akkor felbomlik cseppekre
nagyon hosszú henger (9/2)*π r3 térfogatú cseppekre osztódik
két nem egyenlő méretű gömb összefelülete kisebb, mint két egyenlő méretű azonos össztérfogat esetén: ezért polidiszperz csepphalmaz kialakulása a valószínű

## Slide 42: cseppképzés és adhézió

## Slide 43
tenzidek és polimerek hatása a cseppspektrumra
a csepp-spektrum szabályozása fontos:
  a megfelelő adhézió biztosításáért
  a megfelelő retencióért
  az elsodródás megelőzéséért
tenzidekkel és polimerekkel szabályozhatjuk a csepp-spektrumot

## Slide 44
tenziddel a cseppméretért
a tenzid csökkenti a felületi feszültséget
ez kisebb cseppek kialakulását lehetővé teszi
a cseppátmerő egyenesen arányos a folyadék felületi feszültségével
a cseppképzés nagyon gyors: ezért dinamikus effektusokat kell figyelembe venni (tenzid molekulák adszorpciójának és diffuziójának sebessége)

## Slide 45
micellák szerepe
nem egyszerűen csak a molekulaméret (monomer) (diffuziós koefficiens) hanem a micellák élettartama az oldatban is jelentős szereppel bír
rövidebb élettartam a monomerek gyorsabb rendelkezésre állását jelenti, ez pedig a felületi feszültség gyorsabb csökkenéséhez vezet
Notes: Dinamikai hatások

## Slide 46
micella hatás
magasabb CMC-jű (nagyobb HLB-jű) tenzid hatásosabb lehet a felületi feszültség csökkentésében, mint az alacsonyabb CMC-jű
ha a tenzid-réteg képződésének (adszorpciójának) ideje hosszabb, mint a folyadék cseppekre történő felbomlásának ideje, akkor a külön hozzáadott tenzid kis hatással bír a csepp-spektrumra
a tenzid molekula gyorsabb adszorpciója nagyobb hatással befolyásolja spektrumot
finomabb csepp-spektrumhoz megfelelően alacsony dinamikus felületi feszültség kell
Notes: 1) Több szabad monomer

## Slide 47
dinamikus felületi feszültség, gyors jet képződése
meghatározható maximum buboréknyomás módszerrel
gyors jet (sugár) esetén a szituáció nagyon komplex, összetett lehet
a tenzid molekulák gyors adszorpciója nélkülözhetetlen különösen a fúvókából (szorófejből) kilépő gyors folyadéksugarak esetén
a molekuláknak gyorsan szét kell oszlaniuk, terülniük a sugár még burkolatlan részein
ez a Marangoni-effektus egy formája

## Slide 48
Marangoni-hatás: felületi feszültség változása áramlást, mozgást idéz elő
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AMarangoni_effect_experimental_demonstration.ogv

## Slide 49
tenzid molekulák szétterülése egy gyors folyadéksugáron

## Slide 50
Marangoni-hatás a hab stabilizációban

## Slide 51
polimerek hatása
a magas molekulatömegű polimerek elsodródást gátló hatással rendelkeznek
a vízoldható magas molekulatömegű polimerek nagyobb cseppek képződésének kedveznek
ok: viszkozitás gyors növekedése, amint a polimer koncentráció elegendően nagy ahhoz, hogy a polimer láncok elkezdjenek átfedésbe kerülni: ez egy kritikus polimer koncentráció

## Slide 52: adjuváns példák

## Slide 59
kategóriák
adjuvant categories
  utility modifiers
  spray modifiers
  activators
adjuváns kategoriák
  használhatóság modositók
  permet modositók
  aktivátorok

## Slide 60
utilility adjuvánsok
víz-kondicionálók
  AMS (water conditioner & activator)
  acidifiers & buffers
  vízlágyítók
kompatibilitás fokozók
habzásgátlók, habtörők

## Slide 61
kompatibilitás fokozó
javítja, illetve biztosítja a fizikai kompatibilitást
  növényvédőszerek között
  növényvédőszerek és műtrágya-készítmények (UAN & ATS, stb.) között
javítja/javíthatja a stabilitást
  use-rate & time
elősegíti a tisztítást és csökkenti a keresztszennyezést

## Slide 62
spray modifiers
drift retardants, deposition & retention aids (elsodródást mérséklők, esőállóságot javitók)
  wide range of chemistries & performance
spreaders (szétterülést fokozók (fedettség javitók))
  low surfactant load
  super spreaders/siloxanes
stickers (tapadásfokozók, ragasztók)

## Slide 63
elsodródást gátlók
polyacrylamide
  30% concentrates
  next generation/premix compatible/multifunctional
surfactant/oil blends
  select surfactant structures
organic polymers
  hydroxy propyl guar
  superior drift control & droplet retention

## Slide 64
cseppspektrum permetezés - szórófej/fuvóka

## Slide 66
aktivátor adjuvants
surfactants
  General Purpose NIS (older chemistry)
  Specific Use (better chemistry, more active)
penetrants
  Modified Seed Oils (MSO)
  Crop Oil Concentrates (COC)
  High Surfactant Oils (HSO)

## Slide 68
adjuvant
ASTM E 1519 - a material added to a tank mix to aid or modify the action of an agrichemical, or the physical characteristics of the mixture.
WSSA Herbicide Handbook - any substance in a herbicide formulation or added to the spray tank to modify herbicidal activity or application characteristics.

## Slide 69
MICRO BIO
behaviors: spreader & sticker
way: tank-mix
application rate: 0.1-0.2% v/v
labeling: Xn
+ EUCACOL AGE/EC (Di-octyl sulfosuccinate)
+ EMULSON AG/ISD (Iso C10 alcohol -7EO)
+ EMULSON MES (Methyl ester (oleate))

## Slide 70
ROLFEN LIGHT
behaviors: spreader & sticker
way: tank-mix
application rate: 0.1% v/v
labeling: Xn, Xi
+ IMBIROL TO/NA/70 (Di-octyl sulfosuccinate)
+ EMULSON AG/ISD (Iso C10 alcohol -7EO)
+ WATER/dipropylene glycol

## Slide 71
ROLFEN BIO
behaviors: adjuvant for glyphosate
way: built-in
application rate: 10-20% w/w
labeling: Xi
+ ALKYL ETHOXY-PHOSPATE ACID

## Slide 72
EMULSON AG 650
behaviors: spreader & sticker
way: tank-mix
application rate: depending upon the crop application and spray volume, it should be applied at a dose rate in the range of 0.05 to 0.5% v/v
labeling: -
+ FATTY AMINE EO/PO
+ SORBILENE L (Sorbitan ester EO)

## Slide 73
EMULSON AG GPE3/CA
behaviors: adjuvant for glyphosate
way: built-in
application rate: 10-15% w/w
labeling: Xn
+ SEMILAVORATO 28 SS (Tallow amine ethoxylate)
+ ISO BUTYL ALCOHOL

## Slide 74
EMULSON AG ISD/90
behaviors: spreader & sticker
way: tank-mix
application rate: 0.1% v/v
labeling: Xn
+ EMULSON AG/ISD (Iso C10 alcohol -7EO)
+ WATER

## Slide 75
EUCAROL AGE/SS
behaviors: adjuvant for glyphosate “TAE free”
way: built-in
application rate: 10-20% w/w
labeling: Xi
+ Alkylpolyglucoside sulfosuccinate ester

## Slide 76
EMULSON AG ISD/90
behaviors: spreader & sticker
way: tank-mix
application rate: 0.1% v/v
labeling: Xn
+ EMULSON AG/ISD (Iso C10 alcohol -7EO) + WATER

## Slide 77
EUCAROL AGE/ECM
behaviors: general purposes
way: tank-mix
application rate: : 0.1 -0.25 v/v
labeling: -
+ Alkylpolyglucoside citrate ester

## Slide 78
Agro-team – 2009, Albizzate