## Slide 1: röviden a rövidítésekről
dr. Bohus Péter

## Slide 3: HLB

## Slide 4: Hyrophilic-Lipohilic Balance

## Slide 5: HLB célja
az emulgátor választás megkönnyítése
az emulgátor molekula jellemzése
nem csak az emulgátornak, hanem az emulgálandó folyadéknak is egy karaktere az ún. HLB, a folyadék esetében ezt szükséges HLB-nek (required HLB) nevezzük

## Slide 6
HLB „additiv” TULAJDONSÁG
EMULSIFIER A, ITS HLB VALUE AHLB
EMULSIFIER B, ITS HLB VALUE BHLB
HLB OF MIXTURE OF EMULSIFER A and EMULSIFER B: X* AHLB+ (1-X)*BHLB= 0,2*7 + 0,8*12=1,4+9,6=11
EMULGEÁTOR | A | B
HLB | 7 | 12
RELATIV MENNYISÉGE AZ EMULGEÁTOR KEVERÉKBEN | 0,2 (20 %) | 0,8 (80%)

## Slide 7
Emulgeálható koncentrátum (ec) amelyből o/w makroemulzió hozható létre vizes higítással
EC készítménynek tartalmaznia kell emulgeátort
Az emulgeátor mennyisége és tulajdonságai befolyásolja az emulzió stabilitását, számos tényezőtől függ az emulgeátor „teljesítménye”.
Fontos faktorok: vizkeménység, víz hőmérséklet, hígitási arány, más tényezők (keverési megoldások)

## Slide 8
KÜLÖNBÖZŐ EMULGEÁTOR PÁROKKAL TÖRTÉNŐ MUNKA
ELSŐ EMULGEÁTOR-KEVERÉK: EMULGEÁTOR A és EMULGEÁTOR B
01
MÁSODIK EMULGEÁTOR KEVERÉK: EMULGEÁTOR C és EMULGEÁTOR D
02
HARMADIK EMULGEÁTOR KEVERÉK: EMULGEÁTOR E és EMULGEÁTOR F
03

## Slide 9
HLB az emulgeátor molekulához rendelt paraméter
Chart: HLB ADDITIVITÁS
| Kategória 1 | Kategória 2 | Kategória 3 | Kategória 4
1. adatsor | 3 | 7 | 11 | 15
2. adatsor | 7 | 10 | 13 | 16
3. adatsor | 9 | 12 | 15 | 18
A keverékben levő magasabb HLB-jű tenzid koncentrációja

## Slide 10
A keverékben levő magasabb HLB-jű tenzid koncentrációja
Emulzióstabilitás az első emulgEátor párral(szükséges hlb ahol max az emulzió stabilitás
EMULSION STABILITY
HLB OF EMULSIFIER BLEND

## Slide 11
A keverékben levő magasabb HLB-jű tenzid koncentrációja
HLB OF EMULSIFIER BLEND
Második emuLgátor pár: változik az emulzió stabilitás, nem változik a szükséges hlb
EMULSION STABILITY
HLB OF EMULSIFIERS BLEND

## Slide 12
harmadik emuLgátor pár: változik az emulzió stabilitás, nem változik a szükséges hlb
EMULSION STABILITY
HLB OF EMULSIFIERS BLEND

## Slide 13
Változás a szükséges HLB értékben
More hydrophobic
More hydrophylic
hardness
temperature
solvent
SOFTER
COLDER
LESS POLAR: KEROSENE
HARDER
WARMER
MORE POLAR: XYLENE

## Slide 14
Ultra-turrax

## Slide 15
Kolloid malom

## Slide 16: DLVO

## Slide 17: Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek

## Slide 18
Mi a diszpergált részecske ? (kolloidkémiai, fizikai-kémiai meghatározás)
Van saját térfogata, gyakorlatilag nem komprimálható (tehát vagy folyadék, vagy szilárd)
Kondenzált HÁROMDIMENZIÓS diszkontinuitás (ez saját térfogat kritériumából következik
Diszkontinuitás: egy vagy több tulajdonság a felületnél változik

## Slide 19
Diszperziók: Egymással nem elegyedő két fázis keveréke, melyek közül az egyik (kolloid méretű )részecskék formájában szét van eloszlatva a másikban

## Slide 20: Marangoni carlo giuseppe (Marangoni-gibbs hatás)

## Slide 21
Energia-távolság görbék amikor 2 részecske megközeliti egymást és ha nincs sztérikus taszítás
Kék: van der Waals vonzás
Zöld: elektromos taszítás
Piros: eredő erő
h: két részecske felülete közti távolság (nanométer)
G: energia, skála kT mértékegységben
Elektrosztatikus stabilizálás

## Slide 22
Van der Waals vonzás: elkerülhetetlen, ez a hajtóerő az energiaminimum eléréséhez
ahol A az effektív Hamaker konstans, R a részecske sugár, h a részecskefelületek közti távolság
Feltétel: h<<R
Az A effektív Hamaker :
Ahol A11 a részecske ,A22 a közeg Hamaker állandója
A vonzás a távolság reciproka szerint változik, minél közelebb kerülnek, annál erősebb

## Slide 23
Van der Waals vonzás: elkerülhetetlen, ez a hajtóerő az energiaminimum eléréséhez
ahol A az effektív Hamaker konstans, R a részecske sugár, h a részecskefelületek közti távolság
Feltétel: h<<R
Az A effektív Hamaker :
Ahol A11 a részecske ,A22 a közeg Hamaker állandója
A vonzás a távolság reciproka szerint változik, minél közelebb kerülnek, annál erősebb

## Slide 24
Gyors flokkuláció (smoluchowski)
Ha hiányzik a taszitó erő akkor gyors flokkuláció következik be amikor diffúzió során a részecskék találkoznak.
Ennek a folyamatnak van sebessége. Ezt Smoluchowski számolta ki:

## Slide 25: Elektromos kettős réteg
Elektromos kettősréteg: töltések halmozódnak fel illetve jelennek meg a részecske felületén
A kettősréteg kiterjedését, vastagságát a DEBYE-HUCKEL paraméter reciproka adja meg:
A vastagság növekszik az elektrolit koncentráció csökkenésével.
10-5 mol dm-3NaCl (1/k) 100 nm,
10-3mol dm-3NaCl (1/k) 10 nm

## Slide 26: Elektrosztatikus taszÍtás
Két azonos elektromos kettősréteg felépítésű részecske közelítsék meg egymást.
Amikor a köztük levő távolság (h) kisebb mint kettőréteg vastagságának duplája, akkor taszítás lép fel, mert a két réteg nem tud megfelelően kiterjedni
A taszítás exponenciálisan csökken a távolság növekedésével és csökkenés mértéke függ az elektrolit koncentrációtól

## Slide 27: Kölcsönhatás totál (össz)energiája
Az eredő görbe általános esetben egy maximumot és 2 minimumot mutat
1
2
3
Nagy távolságnál „lapos”, néhány kT értékű szekunder minimum
Kis távolságnál mély primer minimum: néhány 100 kT értékű: gyors,irreverzibilis koaguláció
Közepes távolságnál az enegiamaximum egy energiaGÁTat jelent, amely megakadályozza,hogy a primer minimumba jusson a 2 részecske azaz a gát miatt nem következik be a koaguláció

## Slide 28: energiagát
A kolloid stabilitás érdekében az energiagát magassága legalább 25 kT legyen
A magasság függ felületi potenciáltól, (illetve zéta potenciáltól),elektrolitkoncentrációtól, részecsmérettől, Hamaker konstans értékétől
Ha a zétapotenciál 40 mV, és 1:1 elektrolit koncentrációja kisebb mint 10-2 mol dm-3 akkor a gát magassága eléri a 25kT értéket

## Slide 29: Lassú flokkuláció, stabilitási faktor
Energiagát Gmax esetén definiálható a lassú flokkuláció sebessége illetve stabilitási faktor
Sebességek: k0 (gyors) , kL (lassú)
W=stabilitási faktor

## Slide 30: Eltarthatóság >kinetikai stabilitás> stabilitási tényező
2-3 éves eltarthatóság általános követelmény
amennyiben csak elektrosztatikus taszító erőkkel stabilizálunk
  Érjünk el magas zétapotenciált a részecskék (cseppek vagy szemcsék) felületének megfelelő hányadának ionos tenzidekkel való lefedésével
  Legyen alacsony elektrolit koncentráció (ioncserélt víz használata előnyös)
  Kerüljük a magas vegyértékű ionokat

## Slide 31: Sztérikus stabilizáció
Nem-ionos tenzid vagy polimer adszorpciójára a DLVO elmélet kiterjeszthető
Ezen anyagok nem disszociálnak de adszorpciójuk során kialakuló adszorpciós réteg sztérikus gátat képvisel
Ha a Polimer adszorpciója több kapcsolódási ponton keresztül valósul meg, akkor „irreverzilis” adszorpciót érhetűnk el
Adszorpciós izoterma

## Slide 32: Kölcsönhatások sztérikus gátlást okozó adszorpciós rétegekkel
Stabilizáló láncok egymásba nyúlnak, nincs kompresszió
Nincs penetráció ,de van kompresszió
Mindkét esetben növekszik a stabilizáló láncok/szegmensek „ sűrűsége”
A valóságban a kétfajta hatás egyidejűleg ,azaz parciálisan jelentkezik a kölcsönhatási régióban

## Slide 33: KétFéle taszitó hatás sztérikus gátnál
1) ozmotikus taszítás: jól szolvatálodott stabilizáló láncok esetében a penetráció kedvezőtlen keveredéshez vezet: megnő az ozmotikus nyomás ezt a kölcsönhatást keveredési kölcsönhatásnak szokás nevezni Gmix
2)entropikus taszitás: térfogati/elasztikus taszítás a stabilizáló láncok konfigurációs entrópia csökkenéséből származik amikor átfedés (overlaping) következik be. Elasztikus kölcsönhatásnak szokás nevezni Gel

## Slide 34: Gmix ozmotikus , keveredési energia
k: Boltzman állandó
T: abszolút hőmérséklet
V1: az oldószer (víz) moláris térfogata
V2: polimer moláris térfogata
R: gömb alakú részecske sugara
H: két részecske felülete közti távolság

## Slide 35: Gmix ozmotikus , keveredési energia
The sign of Gmix depends on the value of the Flory–Huggins interaction parameter.
When the chains are in good solvent conditions (strongly solvated by the molecules of the medium) < 1/2 and Gmix is positive, i.e., the mixing interaction free
energy is positive and this leads to strong repulsion as soon as h < 2 . Clearly to
maintain stability of a suspension or emulsion, one must ensure that is <1/2 under
all conditions of storage (e.g., temperature variation, addition of electrolyte, etc.).

## Slide 36: Gel entrópikus taszitás
Gel mindig pozitiv és fontos szerepet játszik a sztérikus stabilizálásban
k: Boltzman állandó
(h) a stabilizáló láncok konfigurációinak száma átfedés után (h<2 )
(): a stabilizáló láncok konfigurációinak száma átfedés előtt (h>2 )

## Slide 37: Sztérikus kölcsönhatás szabad energiája (amikor nincs elektrosztatikus taszítás)
Gs= Gmix + Gel GT =Gs+GA=Gmix +Gel -GA

## Slide 38: Flokkuláció kritikus paraméterei
Kritikus flokkulációs hőmérséklet
Kritikus flokkulációs koncentráció