## Slide 1: hatásfokozó adjuvánsok
dr. Bohus Péter

## Slide 2: hatásfokozó adjuvánsok

## Slide 3: adjuvánsválasztás alapjai

## Slide 4
adjuváns kiválasztása
az agrárkemikália hatóanyaga és a formatípus szerepe
határfelületen bekövetkező változások, folyamatok
az uptake aktiválásának tényezői

## Slide 5
fontos adjuváns típusok
felületaktív anyagok
tenzid és polimer keverékei
olajok
polimerek
Notes: Felületaktív anyagok (sok komponensű keverékek általában)
Polimerek
Tenzid és polimer keverékei
Olajok (nönényi és ásványi eredetű, formulázott apoláros folyadékok)

## Slide 6
adjuvánsok alkalmazása
built-in
tank-mix
Notes: 1) built-in: a hatóanyagot tartalmazó formuláció tartalmazza az adjuvánst
2) tank-mix adjuváns

## Slide 7
adjuváns megválasztása függ
a hatóanyag vízoldható vagy oldhatatlan oldhatóság, megoszlási hányados (log P)
  megoszlás oktanol és víz fázisban
  nagyobb log P a hatóanyag nagyobb lipofilitását fejezi ki
hatásmód
  szisztemikus vagy nem-szisztemikus
  szelektív vagy nem szelektív
formatípus
Notes: 1) built-in: a hatóanyagot tartalmazó formuláció tartalmazza az adjuvánst
2) tank-mix adjuváns

## Slide 8: adjuváns megválasztása függ
a hatóanyag vízoldható vagy oldhatatlan oldhatóság, megoszlási hányados (log P)
  megoszlás oktanol és víz fázisban
  nagyobb log P a hatóanyag nagyobb lipofilitását fejezi ki
hatásmód
  szisztemikus vagy nem-szisztemikus
  szelektív vagy nem szelektív
formatípus
Notes: a hatóanyag vízoldható vagy oldhatatlan oldhatóság, megoszlási hányados (log P)
  megoszlás oktanol és víz fázisban
  nagyobb log P a hatóanyag nagyobb lipofilitását fejezi ki
hatásmód
  szisztemikus vagy nem-szisztemikus
  szelektív vagy nem szelektív
formatípus

## Slide 9: a formuláció optimalizálása
1) milyen tényezők/folyamatok szabják meg, hogy a hatóanyag dózis hányad része jut el a hatáskifejtés „helyszinére”:
    Spray deposition
    Wetting
    Spreading
    Adhesion
    Retention
2)uptake aktiválása: tenzid hozzáadásával:
    Sppeciális kölcsönhatások a tenzid, a hatóanyag és cél-szervezet (target species) között
Notes: milyen tényezők/folyamatok szabják meg, hogy a hatóanyag dózis hányad része jut el a hatáskifejtés „helyszinére”:
    Spray deposition
    Wetting
    Spreading
    Adhesion
    Retention
2)uptake aktiválása: tenzid hozzáadásával:
    Sppeciális kölcsönhatások a tenzid, a hatóanyag és cél-szervezet (target species) között

## Slide 10: Tenzidek mint adjuvánsok
A tenzidek a legfontosabb adjuvánsok
Esetenként polimerek még hozzáadunk: tapadásfokozó (sticker) és elsodrodás gátló (anti-drift)
Notes: A tenzidek a legfontosabb adjuvánsok
Esetenként polimerek még hozzáadunk: tapadásfokozó (sticker) és elsodrodás gátló (anti-drift)

## Slide 11: Tenzid molekulák orientált elhelyezkedése a határfelületen
A tenzid molekulák orientáltan helyezkednek el a határfelületen
A tenzid molekula hidrofób része a hidrofób fázis felé orientálódik
Az orientált felhalmozódás eredménye a felületi illetve határfelületi feszültség csökkenése
Notes: A tenzid molekulák orientáltan helyezkednek el a határfelületen
A tenzid molekula hidrofób része a hidrofób fázis felé orientálódik
Az orientált felhalmozódás eredménye a felületi illetve határfelületi feszültség csökkenése

## Slide 12: Kétféle határfelület: víz/levegő, víz/olaj

## Slide 13: Tenzid koncentráció függvényében változik a feszültség

## Slide 14: Micella képződés és micella-alak
A CMC felett micellák képződnek, amelyek alacsony koncentráció esetén alapvetően gömbalakúak
Ag aggregációs szám alacsony koncentráció esetén 50-100 monomert jelent
A micellaképződés dinamikus
Körülményektől függően (hőmérséklet,só koncentráció, tenzid szerkezeti felépitése ) más alakú micellák is létejönnek a tenzidkoncetráció függvényében
Notes: A CMC felett micellák képződnek, amelyek alacsony koncentráció esetén alapvetően gömbalakúak
Ag aggregációs szám alacsony koncentráció esetén 50-100 monomert jelent
A micellaképződés dinamikus
Körülményektől függően (hőmérséklet,só koncentráció, tenzid szerkezeti felépitése ) más alakú micellák is létejönnek a tenzidkoncetráció függvényében

## Slide 15: Micella alakok

## Slide 16: Micellák mérete és alakja
Gömb-alakú micellák
1) ionos tenzidek esetén a micella sugara közel egyenlő a monomer alkil-láncának hosszúságával (small head groups jelentéktelen)
2) nem-ionos etoxilátumok esetében a micella sugarat meghatározza az alkillánc hossza és az etoxilálási fok
3) az aggregációs szám általában 50-100 monomer
4) ionos micellák esetében az ellen-ionok a micella felszinéhez kötődnek
5) a micella „belseje” liquid-like
Notes: Gömb-alakú micellák
1) ionos tenzidek esetén a micella sugara közel egyenlő a monomer alkil-láncának hosszúságával (small head groups jelentéktelen)
2) nem-ionos etoxilátumok esetében a micella sugarat meghatározza az alkillánc hossza és az etoxilálási fok
3) az aggregációs szám általában 50-100 monomer
4) ionos micellák esetében az ellen-ionok a micella felszinéhez kötődnek
5) a micella „belseje” liquid-like

## Slide 17: Rúd alakú micellák
Fényszórási eredmények megmagyarázásához nem volt elégséges a gömb micella
A fényszórás mértéke, jellege függ a szögtől: aszimmetrikus alakzattal lehetett magyarázatot adni
Notes: Fényszórási eredmények megmagyarázásához nem volt elégséges a gömb micella
A fényszórás mértéke, jellege függ a szögtől: aszimmetrikus alakzattal lehetett magyarázatot adni

## Slide 18: Lemezes micellák
A moleula szerkezetétől függően kailakulhatnak lemezes (lamellar) szerkezetek: bilayer-ek, „sheets”-ek
Röntgenezéssel megmérték a lamelláris szerkezetek dimenzióit.
Notes: A moleula szerkezetétől függően kailakulhatnak lemezes (lamellar) szerkezetek: bilayer-ek, „sheets”-ek
Röntgenezéssel megmérték a lamelláris szerkezetek dimenzióit.

## Slide 19: cmc függése a tenzid szerkezettől
1) azonos alkilláncok esetén a nem-ionos cmc-je mintegy 2 nagyságrenddel kisebb mint az ionosé
2) alkillánc hosszabbodásával csökken a cmc
3) azonos alkilláncú etoxilátumok esetében EO tartalom növelése növeli a cmc-t
Notes: 1) azonos alkilláncok esetén a nem-ionos cmc-je mintegy 2 nagyságrenddel kisebb mint az ionosé
2) alkillánc hosszabbodásával csökken a cmc
3) azonos alkilláncú etoxilátumok esetében EO tartalom növelése növeli a cmc-t

## Slide 20: Szokatlan tulajdonságok
A micellák jelenléte következtében a tenzid oldatok szokatlan tulajdonságokat mutatnak cmc felett:
Konstans ozmotikus nyomás
Közel állandó felületi feszültség
Moláris vezetőképesség csökken
Zavarosság gyorsan növekszik
Notes: A micellák jelenléte következtében a tenzid oldatok szokatlan tulajdonságokat mutatnak cmc felett:
Konstans ozmotikus nyomás
Közel állandó felületi feszültség
Moláris vezetőképesség csökken
Zavarosság gyorsan növekszik

## Slide 21
néhány tenzid CMC-je
Notes: 1) built-in: a hatóanyagot tartalmazó formuláció tartalmazza az adjuvánst
2) tank-mix adjuváns

## Slide 22: Néhány tenzid cmc-je

## Slide 23: dinamika

## Slide 24: Tenzid adszorpció sebessége, mértéke
FICK első törvénye alapján
Ahol Γ felületi többlet: felületegységre eső tenzid mennyiség mólban,Θ: felületi boritottság mértéke (százalékos mutató),NA Avogadro szám, D diffuziós koefficiens, C tenzid koncentráció, t idő, δ diffuziós réteg vastagság
Notes: Ahol Γ felületi többlet: felületegységre eső tenzid mennyiség mólban,Θ: felületi boritottság mértéke (százalékos mutató),NA Avogadro szám, D diffuziós koefficiens, C tenzid koncentráció, t idő, δ diffuziós réteg vastagság

## Slide 25: Tenzid adszorpció sebessége
D és C növekedésével ez adszorpció sebessége, mértéke növekszik
A D forditottan arányos a tenzid molekula sugarával, molekula tömegével
Mindezt a Stokes-Einstein egyenlet írja le
Rövidebb molekula hatásosabb a dinamikus felületi feszültség csökkentésében
Azonban az egyensúlyi felületi feszültség csökken az alkil-lánc hosszának növekedésével
Kompromisszumra van szükség
Notes: D és C növekedésével ez adszorpció sebessége, mértéke növekszik
A D forditottan arányos a tenzid molekula sugarával, molekula tömegével
Mindezt a Stokes-Einstein egyenlet írja le
Rövidebb molekula hatásosabb a dinamikus felületi feszültség csökkentésében
Azonban az egyensúlyi felületi feszültség csökken az alkil-lánc hosszának növekedésével
Kompromisszumra van szükség

## Slide 26: „ideális”tenzid
A legtöbb esetben olyan tenzidet választanak, amelynél az alkillánc
C12
Alacsony KRAFFT hőmérséklet szükséges ahhoz, hogy jól, gyorsan oldódjon a tenzid
Fontos a micella-képződés dinamikája: a monomer szüklsges mennyiségét meghatározza
A gyors adszorpció érdekében növelni kell a a monomer koncentrációt amely függ a tenzid molekula HLB értékétől
Magas HLB (magas cmc-ével) hasznos a dinamika miatt
Notes: A legtöbb esetben olyan tenzidet választanak, amelynél az alkillánc
C12
Alacsony KRAFFT hőmérséklet szükséges ahhoz, hogy jól, gyorsan oldódjon a tenzid
Fontos a micella-képződés dinamikája: a monomer szüklsges mennyiségét meghatározza
A gyors adszorpció érdekében növelni kell a a monomer koncentrációt amely függ a tenzid molekula HLB értékétől
Magas HLB (magas cmc-ével) hasznos a dinamika miatt

## Slide 27: Cseppképzés és adhézió
A cseptek kialakulása a permetlé szorófejeken keresztüli áthaladása pillanatszerű: milliszecundum időigény
A kezelt felülethez történő csepp-adhéziót, a felület nedvesedését a dinamikus kontakt szög írja le, azaz végsősoron a felülethez történő adszorbeálódás sebessége, mértéke
Cmc koncentráció felett a rendelkezésre álló monomer mennyiségét megszabja a micella képződés relaxációs ideje és annak felbomlási, megszünési ideje
Notes: A cseptek kialakulása a permetlé szorófejeken keresztüli áthaladása pillanatszerű: milliszecundum időigény
A kezelt felülethez történő csepp-adhéziót, a felület nedvesedését a dinamikus kontakt szög írja le, azaz végsősoron a felülethez történő adszorbeálódás sebessége, mértéke
Cmc koncentráció felett a rendelkezésre álló monomer mennyiségét megszabja a micella képződés relaxációs ideje és annak felbomlási, megszünési ideje

## Slide 28: micella dinamika
A micella képződés és megszűnés dinamikus egyensúlyi folyamat
Molukulák (vagy ionoon) lépnek ki a micellából illetve lépnek be a micellába
Notes: A micella képződés és megszűnés dinamikus egyensúlyi folyamat
Molukulák (vagy ionoon) lépnek ki a micellából illetve lépnek be a micellába

## Slide 29: Relaxációs folyamatok
2 relaxációs folyamat különböztethető meg:
rövid: 10-8 – 10-3 a monomer élettartama a micellában
2)hosszú: 10-3 – 1 sec a micella monomerekre történő disszociációja
Notes: 2 relaxációs folyamat különböztethető meg:
rövid: 10-8 – 10-3 a monomer élettartama a micellában
2)hosszú: 10-3 – 1 sec a micella monomerekre történő disszociációja

## Slide 30: Etoxilátumok cmc-je alacsony (általánosan preferáltak)

## Slide 31: Dinamikus felületi feszültség etoxilátumoknál – magyarázat
A gyakorlatban megfigyelték, hogy a dinamikus felületi feszültség gyakran kisebb magasabb etoxilálási fok mellett.
Nagyobb EO >> nagyobb cmc
Anomália magyarázata: kisebb micellákat képeznek: aggregációs szám, asszociációs fok kisebb mint rövidebb EO lán esetén
Emiatt a micella élettartama kisebb
Igy magyarázható, hogy miért lehet alacsonyabb a dinamikus felületi feszültség hosszabb EO lánc esetén (ugyanazon koncentrációknál mérve)
Notes: A gyakorlatban megfigyelték, hogy a dinamikus felületi feszültség gyakran kisebb magasabb etoxilálási fok mellett.
Nagyobb EO >> nagyobb cmc
Anomália magyarázata: kisebb micellákat képeznek: aggregációs szám, asszociációs fok kisebb mint rövidebb EO lán esetén
Emiatt a micella élettartama kisebb
Igy magyarázható, hogy miért lehet alacsonyabb a dinamikus felületi feszültség hosszabb EO lánc esetén (ugyanazon koncentrációknál mérve)

## Slide 32: Dinamikus felületi feszültség anionosoknál
1) ugyanazon ionos csoportot tartalmazók esetében a micella élettartama csökken a hidrofób alkilánc hosszának csökkentésekor
2) az alkil-lánc elágazása fontos szerephez jut a micella élettartamának alakulásában
Notes: 1) ugyanazon ionos csoportot tartalmazók esetében a micella élettartama csökken a hidrofób alkilánc hosszának csökkentésekor
2) az alkil-lánc elágazása fontos szerephez jut a micella élettartamának alakulásában

## Slide 33: A micella méret
Nemcsak a micella élettartama fontos, hanem a mérete is
Nagyobb micella méret jobb szolubilizáló képességet jelent
Notes: Nemcsak a micella élettartama fontos, hanem a mérete is
Nagyobb micella méret jobb szolubilizáló képességet jelent

## Slide 34: töménység

## Slide 35: Magas tenzid koncentráció a permetcseppben
A felületen levő permetcsepp párolgás következtében betöményedik tenzidre nézve is
Magas tenzid koncentráció esetén különböző folyékony kristályos fázisok képződnek: hexagonális, köbös, lamelláris
Notes: A felületen levő permetcsepp párolgás következtében betöményedik tenzidre nézve is
Magas tenzid koncentráció esetén különböző folyékony kristályos fázisok képződnek: hexagonális, köbös, lamelláris

## Slide 36: Folyékony kristályoknak fontos szerepe
a deposit (lerakódás) kialakulásában, az esőállóságban (tartósság) és a hatóanyag szolubilizációjában
A szolubilizácó a hatóanyag molekuláinak aktiv transzportjában fontos,
ez a transzport a sisztemikus hatású hatóanyagoknál alapvető
Notes: a deposit (lerakódás) kialakulásában, az esőállóságban (tartósság) és a hatóanyag szolubilizációjában
A szolubilizácó a hatóanyag molekuláinak aktiv transzportjában fontos,
ez a transzport a sisztemikus hatású hatóanyagoknál alapvető

## Slide 37: Folyadékkristályok
Fluid megjelenés
Rendszerint magas viszkozitás
Röntgen vizsgálatok szerint rendezettebb szerkezetűek mint a közönséges folyadékok
Reologiailag viszkoelasztikusak
Notes: Fluid megjelenés
Rendszerint magas viszkozitás
Röntgen vizsgálatok szerint rendezettebb szerkezetűek mint a közönséges folyadékok
Reologiailag viszkoelasztikusak

## Slide 38: Foyladékkristályos fázisok
1)hexagonális fázis
2) Micellaris (Cubic) fázis
3) Lamelláris fázis
Notes: 1)hexagonális fázis
2) Micellaris (Cubic) fázis
3) Lamelláris fázis

## Slide 39: Hajtóerők a folyadékkristályok képződésében
Kritikus csomag paraméter (crtical packing paraméter) használata az aggregált szerkezet alakjának becsléséhez
Gömb alakú micellát alkossa n darab monomer
Micella térfogata: 4/3 π r3= n v ahol v egy molekula térfogata
Mcella felszine: 4πr2= n a0 ahol a0 a hidrofiil fej keresztmetszete
Notes: Kritikus csomag paraméter (crtical packing paraméter) használata az aggregált szerkezet alakjának becsléséhez
Gömb alakú micellát alkossa n darab monomer
Micella térfogata: 4/3 π r3= n v ahol v egy molekula térfogata
Mcella felszine: 4πr2= n a0 ahol a0 a hidrofiil fej keresztmetszete

## Slide 40: kölcsönhatások a határfelületen

## Slide 41: Határfelületek
A szorófejes cseppképzés esetén 2 határfelület játszik fő szerepetazok kialakulásában illetve sorsában
  Permetlé/levegő határfelület
  Cseppecske/levél határfelület
  2 felületi feszültség: oldat/levegő felületi feszültség és szilárd/folyadék határfelületi feszültség >> kontakt szög mérés
  Mindként feszültséget dinamikus feltéttelek mellett kell vizsgálni.
  A tenzid tipusú adjuvánsok mindkettőt befolyásolják
Notes: A szorófejes cseppképzés esetén 2 határfelület játszik fő szerepetazok kialakulásában illetve sorsában
  Permetlé/levegő határfelület
  Cseppecske/levél határfelület
  2 felületi feszültség: oldat/levegő felületi feszültség és szilárd/folyadék határfelületi feszültség >> kontakt szög mérés
  Mindként feszültséget dinamikus feltéttelek mellett kell vizsgálni.
  A tenzid tipusú adjuvánsok mindkettőt befolyásolják

## Slide 42: Kölcsönhatások sematikus bemutatása

## Slide 43: Cseppképzési idő
A szorófej nyilásán keresztül haladó permetlére erő hat: hidrosztatikus nyomás
Ha a cseppképzés ideje nagy (> 1 perc) a csepp térfogata függ a felületi feszültségtől, a permetlé viszkozitásától és a nyilás dimenzióitól de gyakorlatilag független az időtől
  Ez az alapja a kapillárisos felületi feszültség mérésnek
  Ha az időtartam rövid (<1 perc): a csepp térfogat összetett módon függ a képződési időtől
Notes: A szorófej nyilásán keresztül haladó permetlére erő hat: hidrosztatikus nyomás
Ha a cseppképzés ideje nagy (> 1 perc) a csepp térfogata függ a felületi feszültségtől, a permetlé viszkozitásától és a nyilás dimenzióitól de gyakorlatilag független az időtől
  Ez az alapja a kapillárisos felületi feszültség mérésnek
  Ha az időtartam rövid (<1 perc): a csepp térfogat összetett módon függ a képződési időtől

## Slide 44: Rövid idejű cseppképzés
Amikor nagyon gyorsan halad át a folyadék a szórófej nyílásán
A folyadék-áram(JET) felbomlik cseppekre a felületi erők hatására amikor kilép a szorófejből
A csepp felületi energiája kisebb mint a kevésbé szimmetrikus alakzaté (például henger)
Notes: Amikor nagyon gyorsan halad át a folyadék a szórófej nyílásán
A folyadék-áram(JET) felbomlik cseppekre a felületi erők hatására amikor kilép a szorófejből
A csepp felületi energiája kisebb mint a kevésbé szimmetrikus alakzaté (például henger)

## Slide 45: Csepphalmaz polidiszperz: cseppspektrum
Amikor a henger hossza (L) meghaladja a kerületét (2πr), akkor felbomlik cseppekre
Nagyon hosszú henger ( 9/2)*π r3 térfogatú cseppekre osztódik
Két nem egyenlő méretű gömb összefelülete kisebb mint két egyenlő méretű azonos össztérfogat esetén: ezért polidiszperz csepphalmaz kialakulása a valószínű
Notes: Amikor a henger hossza (L) meghaladja a kerületét (2πr), akkor felbomlik cseppekre
Nagyon hosszú henger ( 9/2)*π r3 térfogatú cseppekre osztódik
Két nem egyenlő méretű gömb összefelülete kisebb mint két egyenlő méretű azonos össztérfogat esetén: ezért polidiszperz csepphalmaz kialakulása a valószínű

## Slide 46: cseppképzés és adhézió

## Slide 47: Tenzidek és polimerek hatása a cseppspektrumra
A cseppspektrum „szabályozása” fontos:
  A megfelelő adhézió biztosításáért
  A megfelelő retencióért
  Az elsodródás megelőzéséért
  Tenzidekkel és polimerekkel szabályozhatjuk a cseppspektrumot
Notes: A cseppspektrum „szabályozása” fontos:
  A megfelelő adhézió biztosításáért
  A megfelelő retencióért
  Az elsodródás megelőzéséért
  Tenzidekkel és polimerekkel szabályozhatjuk a cseppspektrumot

## Slide 48: Tenziddel a csepméretért
A tenzid csökkenti a felületi feszültséget
Ez kisebb cseppek kialakulását lehetővé teszi
A cseppátmerő egyenesen arányos a folyadék felületi feszültségével
A cseppképzés nagyon gyors: ezért dinamikus effektusokat kell figyelembe venni (tenzid molekulák adszorpciójának és diffuziójának sebessége)
Notes: A tenzid csökkenti a felületi feszültséget
Ez kisebb cseppek kialakulását lehetővé teszi
A cseppátmerő egyenesen arányos a folyadék felületi feszültségével
A cseppképzés nagyon gyors: ezért dinamikus effektusokat kell figyelembe venni (tenzid molekulák adszorpciójának és diffuziójának sebessége)

## Slide 49: Micellák szerepe
Nem egyszerűen csak a molekulaméret (monomer) (diffuziós koefficiens) hanem a micellák élettartama az oldatban is jelentős szerepel bír.
Rövidebb élettartam a monomerek gyorsabb rendelkezésre állását jelenti ez pedig a felületi feszültség gyorsabb csökkenéséhez vezet
Notes: Nem egyszerűen csak a molekulaméret (monomer) (diffuziós koefficiens) hanem a micellák élettartama az oldatban is jelentős szerepel bír.
Rövidebb élettartam a monomerek gyorsabb rendelkezésre állását jelenti ez pedig a felületi feszültség gyorsabb csökkenéséhez vezet

## Slide 50: Micella hatás
Magasabb cmc-jű (nagyobb HLB-jű) tenzid hatásosabb lehet a felületi
Feszültség csökkentésében mint az alacsonyabb cmc-jű
Ha a tenzid réteg képződésének (adszorpciójának) ideje hosszabb mint a folyadék cseppekre történő felbomlásának ideje, akkor a külön hozzáadott tenzid kis hatással bir a cseppspektrumra
A tenzid molekula gyorsabb adszorpciója nagyobb hatáásal befolyásolja spektrumot
Finomabb cseppspektrumhoz megfelelően alacsony dinamikus felületi feszültség kell
Notes: Magasabb cmc-jű (nagyobb HLB-jű) tenzid hatásosabb lehet a felületi
Feszültség csökkentésében mint az alacsonyabb cmc-jű
Ha a tenzid réteg képződésének (adszorpciójának) ideje hosszabb mint a folyadék cseppekre történő felbomlásának ideje, akkor a külön hozzáadott tenzid kis hatással bir a cseppspektrumra
A tenzid molekula gyorsabb adszorpciója nagyobb hatáásal befolyásolja spektrumot
Finomabb cseppspektrumhoz megfelelően alacsony dinamikus felületi feszültség kell

## Slide 51: Dinamikus felületi feszültség, gyors jet képződése
Meghatározható maximum buboréknyomás módszerrel
Gyors jet(sugár) esetén a szituáció nagyon komplex, összetett lehet
A tenzid molekulák gyors adszorpciója nélkülözhetetlen különösen a a fuvókábó(szorófejből) kilépő gyors folyadéksugarak esetén
A molekuláknak gyorsan szét kell oszlaniuk, terülniük a sugár még burkolatlan részein
. Ez a MARANGONI effektus egy formája)
Notes: Meghatározható maximum buboréknyomás módszerrel
Gyors jet (sugár)esetén a szituáció nagyon komplex, összetett lehet
A tenzid molekulák gyors adszorpciója nélkülözhetetlen különösen a a fuvókábó(szorófejből) kilépő gyors folyadéksugarak esetén
A molekuláknak gyorsan szét kell oszlaniuk, terülniük a sugár még burkolatlan részein
. Ez a MARANGONI effektus egy formája)

## Slide 52: Marangoni hatás: felületi feszültség változása áramlást, mozgást idéz elő
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AMarangoni_effect_experimental_demonstration.ogv

## Slide 53: Tenzid molekulák „szétterülése” egy gyors folyadéksugaron Sematikus ábrázolás

## Slide 54: Polimerek hatása
A magas molekulatömegű polimerek elsodrodást gátló hatással rendelkeznek
A vízoldható magas molekulatömegű polimerek nagyobb cseppek képződésének kedveznek
Ok: viszkozitás gyors növekedése amint a polimer koncentráció elegendően nagy ahhoz ,hogy a polimer láncok elkezdjenek átfedésbe kerülni: ez egy kritikus polimer koncentráció
Notes: A magas molekulatömegű polimerek elsodrodást gátló hatással rendelkeznek
A vízoldható magas molekulatömegű polimerek nagyobb cseppek képződésének kedveznek
Ok: viszkozitás gyors növekedése amint a polimer koncentráció elegendően nagy ahhoz ,hogy a polimer láncok elkezdjenek átfedésbe kerülni: ez egy kritikus polimer koncentráció

## Slide 55: adjuváns példák