## Slide 1: Agrárkemikáliák formálása és inert komponensei
dr. Bohus Péter

## Slide 3
formálás

## Slide 4
formálás
összetétel
előállítás
tervezés
kémia

## Slide 5: formálási kémia
keverékek kémiája
  q különböző komponens van a formulátumban, azok természete (minősége) és koncentrációja meghatározza és befolyásolja a keverék tulajdonságait
kísérlet tervezés– keverék tervezés
tudomány és művészet (mesterség)

## Slide 6
kémiai
fizikai
ipari
biológiai
gazdasági
kompatibilitások, megvalósithatóságok, stabilitások
egyenletes hatóanyageloszlás a kezelt felületen vagy térben

## Slide 7: Formatípusok osztályozása
release (hatóanyag felszabadulás)
azonnali, konvencionális
alkalmazási, kijuttatási módszer
permetezés, porlasztás, csávázás
kezelésre kerülő célfelület
talaj
lassú vagy szabályozott
megjelenés, halmazállapot
folyadék
szerkezet (fázisok száma)
porozás
granulátumszórás
levél
mag
szilárd
homogén
heterogén

## Slide 8: A formálási kémiában előforduló célfeladatok, hatások és megoldások
Kémiai reakciók
A hatóanyag kémiai stabilitásának biztosítása
Nem-kémiai változások
Szolvatálás, szolubilizáció
Kémiai és fizikai stb összeférhetőség fenntartása
Hatóanyag savformáinak átalakítása sóvá vagy észterré
Határfelületi polimerizáció (microencapsulation)
Keverés
Részecskeméret csökkentés
Részecskeméret növelés (agglomeration, granulation)
Szeparációs technikák (szűrés, de-areation, frakcionálás-sizing)
Csomagolás

## Slide 9: Fontos formatípusok
Folyékony készítmények
Solutions (SL)
Szilárd készítmények
Dusts (DP)
Emulsifiable concentrates (EC)
Ultra Low Volume Concentrates (UL)
Concentrated Emulsions (EW, EO)
Microemulsions (ME)
Suspensions (SC, FS, OD, CS)
Suspoemulsions (SE)
Granules (GR)
Pellets
Soluble Powders (SP)
Wettable Powders (WP)
Dispersible Granules (WG, DF)
Baits

## Slide 10: Célok és kihivások a formálási kémiában, illetve a peszticid alkalmazásban (delivery)
Környezeti terhelés (méhek, élő vízvilág…) csökkentése
Biztonság fokozása (humántoxikológia)
Magasabb hatékonyság, kisebb káros mellékhatások
MRL (Max Residue Level)
Controlled release, capsulation
Fokozott minőség, eltarthatóság
Koncentráltabb készítmény

## Slide 11: Formatípust (és hatóanyagkoncentrációt) befolyásoló tényezők
hatóanyag biológiai aktivitása és hatásmódja
hatóanyag kémiai és fizikai tualjdonságai
alkalmazási módszer
használat biztonsági szintje (home/hobby ready to use, professzionális)
költség
piaci preferencia, marketing

## Slide 12: Mixture design
keverék összetételének függvényében a keverék tulajdonságainak vizsgálata
alaptézis: a kísérleti hiba elkerülhetetlen
a keverékben szerepeljen q számú különböző komponens és vizsgáljunk n különböző tulajdonságot
0 ≤ xi ≤ 1 i = 1, 2, 3, ..., q x1 + x2 + x3 + … + xq = 1
a komponensek koncentrációja a kísérleti változó
Yn = f(x1, x2, x3, …, xq)
Yn az n-ik tulajdonság hogyan függ az összetételtől

## Slide 13: X és Y kapcsolata: matematikai modell
X a kísérleti változó, pszeudo rendszerek összehasonlítása (ugyanazon komponensek koncentrációja rögzítve van (minden mintában azonos)
Y vizsgált tulajdonság = mért változó = kísérlet válasza (response) = függő változó
Simplex rendszer: keverék jellemzője
Összetétel-ábrázolás 2 azonos komponens mennyiségének változtatása egyenes mentén
Összetétel-ábrázolás 3 azonos komponens mennyiségének változtatása síkban (egyenlő oldalú háromszög)
Konturvonalak, izoline-k

## Slide 14: Háromkomponensű rendszer kísérleti pontjai
Egyenlő oldalú háromszög csúcsain, élein, illetve a háromszög belsejében

## Slide 15
1111
2222
3333
2233
2333
2223
1122=12
13=1133
1112
1113
1222
1123
1223
1233
1333
3 KOMPONENS, 15 KÍSÉRLETI PONT (15 MINTA)

## Slide 16
1111
2222
3333
2233
2333
2223
1122=12
13=1133
1112
1113
1222
1123
1223
1233
1333
OPTIMÁLIS ÖSSZETÉTELEK EGY TULAJDONSÁGRA

## Slide 17
1111
2222
3333
2233
2333
2223
1122=12
13=1133
1112
1113
1222
1123
1223
1233
1333
OPTIMÁLIS ÖSSZETÉTELEK EGY MÁSIK TULAJDONSÁGRA

## Slide 18
1111
2222
3333
23=2233
2333
2223
1122=12
13=1133
1112
1113
1222
1123
1223
1233
1333
OPTIMÁLIS ÖSSZETÉTELEK MINDKÉT TULAJDONSÁGRA
OPTIMÁLIS

## Slide 19
trendek

## Slide 20: Trendek, hajtóerők, szabályozások
Toxikológiai tulajdonságok és környezeti terhelések, viselkedés a környezetben
Európai szabályozás 1107/2009
REACH
Helyi szabályozások, EPA (inert list), veszélyes komponesek lecserélése

## Slide 21: Növényvédő szerek formálásának irányai
Magas hatékonyságó tenzidek és polimerek használata
Minőség és teljesitőképesség fokozása (kristálynövekedés elkerülése, könnyű diszpergálhatóság, jobb/szélesebb kompatibilitás)
Jó ökotoxikológiai tulajdonságok: kisebb környezeti terhelés
Veszélyes komponensek cseréje, mérséklése
  Vizes készítmények
  Pormentes granulátumok
  Vízoldható fóliába csomagolás
  Mikrokapszulázás

## Slide 22: Ártalmas komponesek betiltása, cseréje
Nonylphenol származékok
N-methyl pyrrolidone
Keton oldószerek (cyclohexanon, isoforone)
Aromatic C9 solvents: naftalin-mentes termékek
Nagy gőznyomású (illékony), illetve alacsony lobbanáspontú oldószerek
Rhodamin B szinezék
Tallow amine etoxilátumok

## Slide 23: Rendszerek nano-részecskékkel (nanotechnology)
Szolubilizált lipofil hatóanyag vízben
Mikroemulziók
Nanoszuszpenziók (nucleation technology route, illetve extra-finomőrlés)
Molekuláris kapszulázás (cyclodextrin mint hordozóanyag)
Nanokapszulázás (Liposomes)
  Preparation and Stabilisation
  Efficacy and Phytotoxicity (adjuvancy nano-méret hatása)

## Slide 24
komponensek

## Slide 25: Növényvédőszer ipar és felhasználás anyagjai
Készítményekben alkalmazott komponensek (ko-formulánsok)
vagy a növényvédelmi felhasználáskor alkalmazásra kerülő termékek (tank-mix adjuvánsok)
Felhasználók: formulázók és a kijuttatást végzők(farmerek stb.), adjuvant chemistry

## Slide 26: Formulációk komponensei
Növényvédelmi hatást kifejtő hatóanyagok (kémiailag jól definiálható vegyületek azaz szintézisből származóak, vagy biologiai eredetűek/microbial organisms)
Surfactants, adszorbeálódó (surface active) polimerek
Polimerek (nem adszorbelási funkcióval)
Hordozóanyagok, higitószerek
Egyebek: habzásgátlók, színezőanyagok, viszkozitást szabályzók, konzerválószerek, kristálynövedést gátlók, kémiai stabilitást fokozók, stb.

## Slide 27: Határfelületi szerkezetet adszorpcióval módosítóak
Surfactants és surface active polymers (polymeric surfactants) adszorpcióval képesek a határfelületek szerkezetét és tulajdonságait módositani (határfelületek: Liquid/Gas, Liquid/Liquid és Liquid/Solid interface)
Emulgeátorok
Nedvesítőszerek
Diszpergálószerek
Adszorbeálódó polimerek (dispersing, emulsifying performance, crystal growth inhibition)

## Slide 28: Felületaktív-anyagok funkciói és tulajdonságai
funkciók
wetting
dispersing
emulsifying
solubilising
bioenhancement
alaptulajdonságok
felhalmozodás (adszorpció) határfelületen
micella-képzés

## Slide 29: REACH
Lamberti supplies chemical products which are pre-registrated
Appropriate integration to REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) is a European Union regulation

## Slide 30: Lamberti products for agrochemical industry
Surfactants to be used as coformulants (emulsifiers, dispersants, wetting agents)
  Classic surfactants
  Polymeric surfactants
Biological efficacy enhancers and utility adjuvants
  built-in adjuvants
  tank-mix adjuvants
Antifoams, defoamers (silicon compounds, alkoxylates)
Green solvents (trans-esterified vegetable oils, fatty acid amides)
Stabilisers, scavengers, preservative agents
Colorants, pigments
Binders, stickers, lubricants
Thickening agents (antisettling and anticaking agents)